## Slide 1
    Innowacyjne zastosowanie węgla w chemii i energetyce
    Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Kędzierzyn-Koźle 17 maj 2016r.
Opr. E.Sutor

## Slide 2
Innowacyjne zastosowanie węgla w chemii i energetyce– plan prezentacji
1. PIERWSZA ODSŁONA –energia pierwotna
1.1 Struktura energii pierwotnej w EU i Polsce
1.2 Zasoby energii pierwotnej
2. DRUGA ODSŁONA – zgazowanie węgla
2.1 Stosowane rozwiązania
2.2 Obszary zastosowań
2.3 Referencje
3. TRZECIA ODSŁONA – inowacyjność zgazowania węgla
3.1 Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe
3.2 NCBiR – Konsorcjum
3.3 Wyniki pracy Konsorcjum
4. KONKLUZJE

## Slide 3
1.1 Energia Pierwotna - struktura energii pierwotnej w EU i Polsce
Źródło: EUROSTAT

## Slide 4
1.1 Energia Pierwotna - struktura energii pierwotnej w EU i Polsce
Źródło: EUROSTAT

## Slide 5
1.2 Energia pierwotna - zasoby
Elektrownie jądrowe
Węglowodory ciekłe i gazowe
Węgiel
Energia odnawialna
Wszystkie źródła energii pierwotnej
Źródło: EUROSTAT

## Slide 6
2.1 Zgazowanie węgla – stosowane rozwiązania
Źródło:
Grupa Azoty ZAK
Zgazowanie
Oczyszczanie gazu
Produkcja energii elektrycznej
Produkcja gazu syntezowego
INTEGRATED GASIFICATION COMBINED CYCLE
Tlenownia
(Modyfikacja)

## Slide 7
2.1 Zgazowanie węgla – stosowane rozwiązania
Złoże ruchome
  LURGI; BRITISH GAS and LURGI
Złoże fluidalne
  AFB (CC/CAS); U-GAS
Przepływ strumieniowy
  CB&I (E-GAS);
  General Electric Power & Water (formerly Texaco);
  Mitsubishi Hitachi power System;
  Shell; Siemens; Uhde - Prenflo
Źródło:
Grupa Azoty ZAK

## Slide 8
2.1 Zgazowanie węgla – stosowane rozwiązania

## Slide 9
2.2 Zgazowanie węgla – obszary zastosowań w chemii i energetyce
Energia el.
215MWe
1,7 TWh/rok
GP
TG
GP
TP
Składowanie CO2
2,47 mln Mg/rok
Węgiel
1,6 mln Mg/r
(H2;CO;CO2)
Para WP
125 MW t
Konwersja CO
Tlen
1,1 mln Mg/r
Reaktor 1
Zgazowania
Usuwanie CO2 i siarki
Kocioł odzysknicowy
Sprężanie CO2
Synteza metanolu
Metanol
517 tys Mg/rok
Biomasa 0,28 mln Mg/r
H2
Reaktor 2
Zgazowania
Konwersja CO
Usuwanie CO2 i siarki
300
Zużycie wewnętrzne energii elektrycznej
85 MWe
Źródło:
Grupa Azoty ZAK
Tauron Wytwarzanie

## Slide 10
2.2 Zgazowanie węgla – obszary zastosowań chemii
Węgiel
0,968 mln Mg/r
0,650 mln Mg/r
(H2 +CO + CO2)
lub (H2+N2)
Konwersja CO
Tlen
0,580 mln Mg/r
0,378 mln Mg/r
Reaktor 1
Zgazowania
Usuwanie CO2 i siarki
Synteza metanolu
lub amoniaku
Opcja III - Metanol 525 tys. Mg/rok
lub
Opcja I - Amoniak
394 tys. Mg/rok
Dane dla węgla A (19,9 kJ/kg)
Źródło:
Grupa Azoty
Tauron Polska Energia
KGHM Polska Miedź

## Slide 11
2.2 Zgazowanie węgla – obszary zastosowań w chemii
Źródło:
Grupa Azoty ZAK
Gaz ziemny
Biomasa
Węgiel
POX Reforming
Konwersja
Wydzielenie
CO2
Amoniak
Nawozy
OXO
Alkohole,
Oxoplasty
Metanol
Etylen
Propylen
Eter dimetylowy
Węglan dimetylu
Kwas octowy
Formald.
Syn-Gaz
Zgazowanie

## Slide 12
2.3 Zgazowanie węgla – referencje
 | W eksploatacji |  | W budowie |  | Planowane | 
 | instalacje | reaktory | instalacje | reaktory | instalacje | reaktory
1999 | 128 | 366 | b.d. | b.d. | 33 | 48
2004 | 117 | 385 | b.d. | b.D | 38 | 66
2010 | 192 | 505 | 11 | 17 | 37 | 76
2014 | 272 | 686 | 82 | 262 | 133 | 735
Źródło:
Grupa Azoty
Tauron Polska Energia
KGHM Polska Miedź

## Slide 13
3.1 Innowacyjność zgazowania węgla – Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe
Umowa Konsorcjum – 11 września 2009r.
Lider projektu Kierownik projektu
Akademia Górniczo-Hutnicza Prof. Andrzej Strugała
Czas trwania projektu – Umowa z NCBiR
5 lat (maj 2010 – kwiecień 2015)
Budżet projektu
89,8 mln PLN w tym: - 80 mln PLN – wsparcie NCBiR - 9,8 mln PLN – udział partnerów przemysłowych
Źródło:
Grupa Azoty
Tauron Polska Energia
KGHM Polska Miedź

## Slide 14
3.2 Innowacyjność zgazowania węgla – NCBiR-Konsorcjum
Nr | Tytuł tematu badawczego | Koordynator tematu | Współpracujący partnerzy | Ilość części tematu badawczego
1. | Opracowanie szczegółowej bazy danych węgli krajowych dla procesu zgazowania | AGH | GIG, IChPW, KGHM, PKW | 18
2. | Opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej technologii ciśnieniowego zgazowania węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy wykorzystaniu CO2 jako czynnika zgazowującego | IChPW | PŚl, GIG, AGH,PKW, ZAK | 16
3. | Opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej technologii procesu podziemnego zgazowania węgla | GIG | KHW, AGH | 20
4. | Opracowanie modeli symulacyjnych dla projektowania i optymalizacji układów kogeneracji i produkcji energii elektrycznej na bazie podziemnego zgazowania węgla | GIG | PŚl | 8
5. | Opracowanie modeli symulacyjnych dla projektowania i optymalizacji układów zgazowania naziemnego dla zastosowań w energetyce i chemii | IChPW | PŚl | 4
6. | Opracowanie dla warunków krajowych mapy rozwiązań technologicznych | AGH | IChPW, GIG | 9
7. | Opracowanie projektów technologicznych układów stanowiących podstawę do budowy krajowych instalacji demonstracyjnych | GIG (dla PZW) IChPW (dla reaktora fluidalnego) | KHW, ZAK | 4
8. | Kompleksowa ocena i wybór strategicznych kierunków rozwoju zgazowania węgla | AGH | GIG, IChPW, PKE, PKW, TAURON, ZAK | 12
Źródło:
Grupa Azoty
Tauron Polska Energia
KGHM Polska Miedź

## Slide 15
3.3 Innowacyjność zgazowania węgla – wyniki pracy Konsorcjum
1. W listopadzie 2015 zakończono realizacje wszystkich 91 części tematów badawczych i pracowano raporty końcowe z ich realizacji. Raporty są własnością podmiotów biorących udział w ich realizacji.
2. Końcowe nakłady. Dofinansowanie NCBiR – 80 mln PLN Partnerzy przemysłowi – 16,29 mln PLN
3. Rezultaty: Opracowano raporty z wynikami badan w obszarach:
Dobór węgli do procesu ich zgazowania
Zgazowanie węgla z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym zrealizowane w skali pilotażowej
Podziemne zgazowanie
Naziemne zgazowanie
Ranking technologii zgazowania
Projekty technologiczne i wstępne studia wykonalności do podziemnego i naziemnego zgazowania
Uwarunkowania prawne i ocena strategicznego potencjału zgazowania węgla
Źródło:
Grupa Azoty
Tauron Polska Energia
KGHM Polska Miedź

## Slide 16
4 KONKLUZJE
Źródło:
Grupa Azoty ZAK
Zgazowanie – wysokosprawny proces produkcji gazu syntezowego dla potrzeb chemii i energetyki.
Zastosowane technologie (precombustion) wychwytywania ditlenku węgla, umożliwiają jego utylizację miedzy innymi jako surowca w syntezach chemicznych.
W chemii – możliwość powrotu do polskiej specjalności tj. karbochemii z wykorzystaniem innowacyjnie powiązanych technologicznie łańcuchów przetwórczych, w oparciu o proces zgazowania dowolnego surowca organicznego, w tym w szczególności węgla.
W energetyce – możliwość zastosowania wysokosprawnych turbin gazowych, w tym turbin na gaz wodorowy.

## Slide 17
Dziękuję za uwagę
Eugeniusz Sutor